Załącznik Nr 1

PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot.: „Zakupu wraz z  dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2012 rok                    i o przebiegu do 6000 mth”.

Koparka powinna posiadać następujące parametry:

Koparko - ładowarka z roku produkcji od minimum 2012 roku

Spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Silnik wysokoprężny 4- cylindrowy z turbo doładowaniem o mocy użytecznej nie mniej niż 90 KM z termicznym wspomaganiem rozruchu.

Napęd na cztery koła z możliwością napędu na 1 oś, blokada tylnego mostku, stalowa osłona wału napędowego, przedni most napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, nie wymagający obsługi codziennej.

Skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznego wyboru przełożenia.

Koła jezdne przednie minimum 18”, tylne minimum 26”, opony bez widocznych uszkodzeń.

Pompa hydrauliczna wielotłokowa o wydajności nie mniej niż 155l/h.

Dwa niezależne układy hamowania: zasadniczy - hydrauliczny, samoregulujący, mokry, postojowy - mechaniczny uruchamiany za pomocą dźwigni.

Zbiornik paliwa minimum 150 l napełniany z poziomu gruntu.

Kabina operatora spełniająca wymagania ROPS/FOPS wyposażone w nagrzewnicę i układ odszraniania z obrotowym fotelem operatora z zawieszeniem pneumatycznym i wielofunkcyjną regulacją lub równoważnym systemem.

Silnik napędowy, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta.

Kolumna kierownicy regulowana.

Światła robocze regulowane min. 8 szt.

Dźwiękowy sygnał cofania.

Skrzynia narzędziowa.

Sterowanie układu koparkowego i ładowarkowego przy pomocy „joysticków” lub dźwigni.

Alternatywne schematy sterowanie układu koparkowego.

Układ koparkowy, teleskopowy, przesuwany na szerokość maszyny, zagięty umożliwiający kopanie ponad przeszkodami.

Łyżka koparkowa z wymiennymi zębami o szerokości nie mniej niż 600 mm zapinana na szybkozłącza.

Kąt obrotu łyżki koparkowej nie mniej niż 190O . ,Głębokość kopania min 590 cm.

Mechaniczne szybkozłącze do zapinania łyżek.

Równoległy układ 2 siłowników na układzie ładowarkowym, łyżka ładowarkowa z zębami o pojemności min. 1,0 m3 , otwieranie hydrauliczne do pozycji spychającej.

Automatyczne poziomowanie łyżki budowlanej.

Blokada transportowa wysięgnika.

Blokada transportowa obrotu koparki.

Gumowe podkładki pod podporami.

Łyżki kopiące - 600mm oraz łyżka skarpowa i widły.

Autoryzowany serwis dostępny jest w promieniu 30 km od bazy Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Dostawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi sprzętu.

Dostawca udzieli gwarancji rozruchowej na okres 30 dni.

Załącznik Nr 2

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości szacunkowej              do 443.000 EURO przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego                 w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., na zadanie pn.:

„Zakupu wraz z  dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2012 rok                            i o przebiegu do 6000 mth”.

......................................................................................................................................................

Imię  i Nazwisko  / Nazwa Wykonawcy/

.......................................................................................................................................................

adres

.......................................................................................................................................................

NIP.............................................................

REGON......................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że :

- Za dostawę przedmiotu objętego zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi                        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponujemy  wynagrodzenie:

wynagrodzenie netto .....................  zł  ( słownie...........................................................)

wynagrodzenie brutto ......................zł (słownie:............................................................)

stawka podatku VAT ......................... %

- Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy 30 dni od daty podpisania umowy.

- Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:    ................................................................................................................................................

Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia 
        przelewu  w banku.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Wadium w kwocie ………….………. zł zostało wniesione w dniu ….............................................

w formie..................................................................................................................................

- Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto: .................................................................................................................................................

- Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych               w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

- Udzielamy gwarancji rozruchowej 30 dni .

- Oferta została złożona na .............. stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych                  od nr .................... do nr .......................

- Wykonawca informuje o numerze faxu ……….………………… nr telefonu …………………….……,                e-mail …………………….…………………………. na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są :

- Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik               nr 3, 3a, 4

- Folder, prospekt lub inne materiały przedstawiające oferowany przedmiot Zamówienia.

......................................., dnia..............................

…………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w  obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

Załącznik nr 3

W

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

## O Ś W I A D C Z E N I E

dot.:  „Zakupu wraz z  dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2012 rok                            i o przebiegu do 6000 mth”.

Oświadczam, że:

- Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie  społeczne.

- Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi  we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

- Jesteśmy uprawnieni do występowania  w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania.

- Zapoznaliśmy się  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Akceptujemy wskazany w SIWZ  czas związania ofertą.

- Ceny  zaproponowane  przez  Nas w załączniku  nr 2, nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem                     w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

…...................................., dnia…...........................

…………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w  obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

Załącznik nr 3a

W

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

## O Ś W I A D C Z E N I E

dot.: „Zakupu wraz z  dostawą używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2012 rok                          i o przebiegu do 6000 mth”.

Oświadczam, że:

Nie jesteśmy wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów              i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego                        w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

…...................................., dnia…...........................

…………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w  obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

Załącznik nr 4

W

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot.:  „Zakup wraz z dostawą używanej koparko-ładowarki, nie starszej niż 2012 rok                          i o przebiegu do 6000 mth”.

Zakres dostawy obejmuje :

Używaną koparko-ładowarkę, nie starszą niż 2012 rok i o przebiegu do 6000 mth – 1 szt.

| marka |  |
| --- | --- |
| typ |  |
| model |  |
| rok produkcji |  |
| kolor |  |
| pojemność silnika |  |

Oferowana koparka posiada następujące parametry:

Koparka powinna posiadać następujące parametry:

Koparko - ładowarka z roku produkcji od minimum 2012 roku.

Spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Silnik wysokoprężny 4- cylindrowy z turbo doładowaniem o mocy użytecznej nie mniej niż 90 KM z termicznym wspomaganiem rozruchu.

Napęd na cztery koła z możliwością napędu na 1 oś, blokada tylnego mostku, stalowa osłona wału napędowego, przedni most napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, nie wymagający obsługi codziennej.

Skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznego wyboru przełożenia.

Koła jezdne przednie minimum 18”, tylne minimum 26”, opony bez widocznych uszkodzeń.

Pompa hydrauliczna wielotłokowa o wydajności nie mniej niż 155l/h.

Dwa niezależne układy hamowania: zasadniczy - hydrauliczny, samoregulujący, mokry, postojowy - mechaniczny uruchamiany za pomocą dźwigni.

Zbiornik paliwa minimum 150 l napełniany z poziomu gruntu.

Kabina operatora spełniająca wymagania ROPS/FOPS wyposażone w nagrzewnicę i układ odszraniania z obrotowym fotelem operatora z zawieszeniem pneumatycznym i wielofunkcyjną regulacją lub równoważnym systemem.

Silnik napędowy, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta.

Kolumna kierownicy regulowana.

Światła robocze regulowane min. 8 szt.

Dźwiękowy sygnał cofania.

Skrzynia narzędziowa.

Sterowanie układu koparkowego i ładowarkowego przy pomocy „joysticków” lub dźwigni.

Alternatywne schematy sterowanie układu koparkowego.

Układ koparkowy, teleskopowy, przesuwany na szerokość maszyny, zagięty umożliwiający kopanie ponad przeszkodami.

Łyżka koparkowa z wymiennymi zębami o szerokości nie mniej niż 600 mm zapinana na szybkozłącza.

Kąt obrotu łyżki koparkowej nie mniej niż 190O . ,Głębokość kopania min 590 cm.

Mechaniczne szybkozłącze do zapinania łyżek.

Równoległy układ 2 siłowników na układzie ładowarkowym, łyżka ładowarkowa z zębami o pojemności min. 1,0 m3 , otwieranie hydrauliczne do pozycji spychającej.

Automatyczne poziomowanie łyżki budowlanej.

Blokada transportowa wysięgnika.

Blokada transportowa obrotu koparki.

Gumowe podkładki pod podporami.

Łyżki kopiące - 600mm oraz łyżka skarpowa i widły.

Autoryzowany serwis dostępny jest w promieniu 30 km od bazy Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Dostawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi sprzętu.

Dostawca udzieli gwarancji rozruchowej na okres 30 dni.

##### W przypadku wyboru naszej oferty :

- Przeprowadzimy szkolenie w zakresie obsługi sprzętu.

##### Przekażemy Zamawiającemu opis wszystkich funkcji oraz dokumentację techniczno- ruchową, katalog części zamiennych w języku polskim.

##### Ponadto oświadczamy, że udzielamy gwarancji rozruchowej na okres 30 dni.

…………………………..,  data.............................

…………........................................

Podpis osoby uprawnionej do występowania w  obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)

# Text boxes

## Pieczęć Wykonawcy

## Pieczęć Wykonawcy

## Pieczęć Wykonawcy

## Pieczęć Wykonawcy