Zmodyfikowany Załącznik nr 11 - Pojazd ciężarowy – hakowiec 3-osiowy z żurawiem HDS– 1 sztuka

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                dot. „Dostawy i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego :                                   ZZP/ZU/L/77/2019

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

ul. Świętego Wojciecha 34

43-600 Jaworzno

POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Oświadczam(y), że:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG” (nr sprawy: …..................................), oświadczam, że oferowane pojazdy będą spełniały wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część …. SIWZ), a w szczególności następujące parametry:

Pojazd ciężarowy – hakowiec 3-osiowy z żurawiem HDS – 1 sztuka

Charakterystyka zabudowy

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

    - urządzenie hakowe przystosowane do obsługi kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722 - TAK

    - zabudowa fabrycznie nowa - TAK

    - nominalna moc załadunkowa min. 20t – Moc ……….. t

    - wysokość haka – zgodnie z normą DIN 1570 mm - TAK

    - masa własna urządzenia max 3000 kg – Masa ………… kg

    - ciśnienie instalacji hydraulicznej: min. 270 bar - TAK

    - długość obsługiwanych kontenerów do 7000mm - TAK

    - rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo - TAK

    - szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera - TAK

    - sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu - TAK

    - konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową - TAK

    - płyty ślizgowe wysuwu haka wykonane z wysokowytrzmałego tworzywa - TAK

    - hydrauliczna blokada kontenera - TAK

    - zbiornik oleju hydraulicznego z zewnętrznym wskaźnikiem poziomu oleju - TAK

    - zawór bezpieczeństwa STOP - TAK

    - zaczep hakowy z zapadką samoczynną - TAK

    - podesty boczne - TAK

    - ręczna regulacja wysokości haka - TAK

    - odbiór systemu hakowego przez UDT - TAK

    - Pompa oleju do zasilania żurawia i hakowca - TAK

    - Żuraw (zgodny z normą jakości EN 12999) w specyfikacji dla podwozia 20 ton ze szczególnym uwzględnieniem następujących cech:

      - podpory żurawia wysuwane i opuszczane hydraulicznie - TAK

      - nogi podporowe żurawia obracane o 180 stopni - TAK

      - sterowanie żurawiem z dwóch punktów z ziemi - TAK

      - udźwig na wysięgu 9,5 m nie mniejszy niż 910 kg - TAK

      - udźwig na wysięgu 3,0 m nie mniejszy niż 3000 kg - TAK

      - trzy ramiona wysuwane hydraulicznie  - TAK

      - dwie  dodatkowe  funkcje  hydrauliczne  do  obsługi  dodatkowego  osprzętu hydraulicznego zakończone szybkozłączami - TAK

      - przewody do 5 i 6 funkcji  na zwijarce - TAK

      - elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem wraz z manometrem i przyciskiem STOP - TAK

      - panel z diodami oraz sygnałem dźwiękowym informujący o osiągnięciu 90 – 100% udźwigu - TAK

      - czujnik położenia ramienia wewnętrznego żurawia - TAK

      - kąt obrotu żurawia nie mniejszy niż 390 stopni - TAK

      - hak - TAK

      - poziomice na belkach podporowych - TAK

      - zbiornik oleju minimum 90 l - TAK

      - otwieradło do pojemników typu dzwon o udźwigu minimum 1500kg - TAK

      - zawisie do podnoszenia dzwonów - TAK

      - zestaw montażowy - TAK

Charakterystyka podwozia

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

    - podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2020 - TAK

    - DMC 27 000 kg - TAK

    - silnik zasilany gazem CNG - TAK

    - moc min. 320 kM – Moc ….................

    - skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła  - TAK

    - konfiguracja osi 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) - TAK

    - rozstaw osi max 4000-4800 mm – Rozstaw …..........................

    - nośność osi przedniej min. 8 000 kg – Nośność …....................

    - nośność osi tylnej napędowej min. 11 500 kg – Nośność …....................

    - nośność osi trzeciej min. 7 500 kg – Nośność …....................

    - zawieszenie pneumatyczne tylnych osi, ostatnia dodatkowo podnoszona lub odciążana  - TAK

    - przystawka odbioru mocy odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy - TAK

    - hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy - TAK

    - układ hamulcowy z systemem ABS - TAK

    - system ESP i ASR - TAK

    - zbiornik paliwa CNG min. 800 litrów ze złączem do szybkiego tankowania gazu zarejestrowany w TDT właściwym dla siedziby Zamawiającego – Pojemność …............

    - koła 22,5 z oponami 315/80 + koło zapasowe - TAK

    - kabina dzienna w kolorze zgodnym z załącznikiem graficznym - TAK

    - trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami - TAK

    - klimatyzacja  - TAK

    - siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - TAK

    - lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane - TAK

    - oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - TAK

    - światła do jazdy dziennej - TAK

    - centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne - TAK

    - komputer pokładowy - TAK

    - tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu)  - TAK

    - radio - TAK

    - fabryczny immobiliser  - TAK

    - dywaniki gumowe: komplet - TAK

    - pokrowce ochronne na fotele - TAK

    - dwie (2) gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło - TAK

    - kolor podwozia czarny lub szary - TAK

    - felgi stalowe - TAK

PODPIS(Y):

______________, dnia ____________ r.

___________________________

(Dokument powinien być podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy).

Załącznik nr 12 - Pojazd ciężarowy – hakowiec 2-osiowy z żurawiem HDS – 1 sztuka

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA               dot. „Dostawy i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego :                                   ZZP/ZU/L/77/2019

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

ul. Świętego Wojciecha 34

43-600 Jaworzno

POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Oświadczam(y), że:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG” (nr sprawy: …..................................), oświadczam, że oferowane pojazdy będą spełniały wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część …. SIWZ), a w szczególności następujące parametry:

Pojazd ciężarowy – hakowiec 2-osiowy z żurawiem HDS – 1 sztuka

Charakterystyka zabudowy

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

    - urządzenie hakowe przystosowane do obsługi kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722 - TAK

    - zabudowa fabrycznie nowa - TAK

    - nominalna moc załadunkowa min. 10t – Moc …………….. ton

    - wysokość haka – zgodnie z normą DIN 1570 mm - TAK

    - maksymalna długość kontenerów – 4000 mm - TAK

    - rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo - TAK

    - szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera - TAK

    - sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu - TAK

    - konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową - TAK

    - płyty ślizgowe wysuwu haka wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa - TAK

    - hydrauliczna blokada kontenera - TAK

    - zbiornik oleju hydraulicznego z zewnętrznym wskaźnikiem poziomu oleju - TAK

    - zawór bezpieczeństwa STOP - TAK

    - zaczep hakowy z zapadką samoczynną - TAK

    - podesty boczne - TAK

    - ręczna regulacja wysokości haka - TAK

    - odbiór systemu hakowego przez UDT - TAK

    - Pompa oleju do zasilania żurawia i hakowca - TAK

    - Żuraw: (zgodny z normą jakości EN 12999) w specyfikacji dla podwozia 18 ton ze szczególnym uwzględnieniem następujących cech:

      - podpory żurawia wysuwane i opuszczane hydraulicznie - TAK

      - podporowe żurawia obracane o 180 stopni - TAK

      - sterowanie żurawiem z dwóch punktów z ziemi - TAK

      - na wysięgu 10,3 m nie mniejszy niż 1300 kg - TAK

      - udźwig na wysięgu 3,1 m nie mniejszy niż 4500 kg - TAK

      - trzy ramiona wysuwane hydraulicznie  - TAK

      - dwie  dodatkowe  funkcje  hydrauliczne  do  obsługi  dodatkowego  osprzętu  hydraulicznego zakończone szybkozłączami - TAK

      - elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem wraz z manometrem i przyciskiem STOP - TAK

      - panel z diodami oraz sygnałem dźwiękowym informujący o osiągnięciu 90 – 100% udźwigu - TAK

      - położenia ramienia wewnętrznego żurawia - TAK

      - kąt obrotu żurawia nie mniejszy niż 390 stopni - TAK

      - hak - TAK

      - poziomice na belkach podporowych - TAK

      - zbiornik oleju minimum 90 l - TAK

      - otwieradło do pojemników typu dzwon o udźwigu minimum 1500kg - TAK

      - zawisie do podnoszenia dzwonów - TAK

      - zestaw montażowy - TAK

Charakterystyka podwozia

- marka: . . . . . . . . . . . . . .

- typ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

    - podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2020 - TAK

    - silnik zasilany gazem CNG - TAK

    - DMC 18000 kg - TAK

    - moc min. 250 kM – Moc ……… kM

    - konfiguracja osi 4x2 (druga oś napędowa) - TAK

    - rozstaw osi max 3500 - 4100 mm – Rozstaw osi …………… mm

    - skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła - TAK

    - przystawka odbioru mocy odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy - TAK

    - hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy - TAK

    - układ hamulcowy z systemem ABS - TAK

    - system ESP i ASR - TAK

    - zbiornik paliwa CNG min. 400 litrów ze złączem do szybkiego tankowania gazu zarejestrowany w TDT właściwym dla siedziby Zamawiającego - TAK

    - koła 22,5 + koło zapasowe - TAK

    - kabina dzienna w kolorze zgodnym z załącznikiem graficznym - TAK

    - trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami - TAK

    - klimatyzacja - TAK

    - siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - TAK

    - lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane - TAK

    - oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego - TAK

    - światła do jazdy dziennej - TAK

    - centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne - TAK

    - komputer pokładowy - TAK

    - tachograf cyfrowy (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu) - TAK

    - radio - TAK

    - fabryczny immobiliser - TAK

    - dywaniki gumowe: komplet - TAK

    - pokrowce ochronne na fotele - TAK

    - dwie (2) gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło - TAK

    - kolor podwozia czarny lub szary - TAK

    - koła – stalowe - TAK

PODPIS(Y):

______________, dnia ____________ r.

___________________________

(Dokument powinien być podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.