Zmodyfikowany Załącznik nr 3 – Pojazd dostawczy o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod.-kan. – sztuk 2.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. „Dostawy i serwisu samochodów dostawczych:

Zadanie 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2.”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZP/ZS/L/31/2022 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

ul. Świętego Wojciecha 34

43-600 Jaworzno

POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Oświadczam(y), że:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa i serwis samochodów dostawczych:

Zadanie 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2” (nr sprawy: ZZP/ZU/L/31/2022), oświadczam, że oferowane pojazdy będą spełniały wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ), a w szczególności będą posiadały następujące parametry:

Dotyczy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - sztuk 2

Ilość miejsc

- Pojazd siedmioosobowy

- Rozkład miejsc 3 (przód) + 4 (tył)

Silnik

- Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm3

- Moc nie mniejsza niż 160 KM

- Skrzynia 6-biegowa manualna

- Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 70 l

Kolor nadwozia

- Biały lub niebieski

Wyposażenie:

- Radio

- Włącznik główny instalacji elektrycznej

- Manualna skrzynia 6-biegów.

- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach

- Sygnał niezapiętego pasa bezp. dla fotela pasażera

- Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy

- Wskaźnik temperatury zewnętrznej

- Asystent bocznego wiatru

- Tachograf zgodny z przepisami

- System/telefon alarmowy

- Automatyczny układ włączania świateł

- EURO VI norma emisji spalin

- Podłużnice wzmocnione

- Wzmocniona oś przednia i tylna

- Mocowanie koła zapasowego pod ramą

- Koło zapasowe

- Opony wielosezonowe

- Poduszka powietrzna kierowcy

- Tapicerka czarna

- Tabliczki i dokumentacja w języku polskim

- Klin pod koła

- Podnośnik samochodowy hydrauliczny

- Kierownica wielofunkcyjna

- Belka przeciw najazdowa tylna

- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu

- Gniazdo USB

- Dodatkowy akumulator

- Sys. multimedialny z ekranem dotykowym

- Instalacja elektryczna przyczepy

- Gniazdo elektryczne 12V

- Podłączenie elektryczne dla zabudowy

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

- Kamera cofania

- Lusterka dostosowane do szerokości zabudowy

- Klimatyzacja

- Tablica wskaźników z ekranem kolorowym

- Ogrzewanie postojowe

- Światła obrysowe

- Alternator min.  230 A

- Tylna belka poprzeczna przykręcana do ramy

- Hak holowniczy kulowy 3,5t

- Opony/koła stalowe 16” wraz z ogumieniem

- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy

- Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach

- Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy

- Pojazd bez systemu start-stop

Wymiary

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 4300 mm

Masa

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 5500 kg

- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy min. 3500 kg

Zabudowa:

Zabudowa kontenerowa 5t DMC o następujących parametrach:

Ściany typu klembau, kolor biały lub niebieski.

Długość wewnętrzna                 min 3400 [mm],

Szerokość wewnętrzna              min 2000 [mm],

Wysokość wewnętrzna              min 2000 [mm],

- Rama pośrednia aluminiowa.

- Podłoga ze sklejki wodoodpornej, dwustronnie foliowanej,

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe z ryglami w każdym skrzydle,

- Zamki zabudowy otwierane i zamykane pilotem pojazdu,

- Sygnał w kabinie o otwartej zabudowie,

- Czujnik otwarcia drzwi,

- Wyłożenie kontenera sklejką laminowaną, szarą, 6,5mm: boki, grodź, drzwi, sufit,

- Podłoga wyłożona blachą aluminiową, ryflowaną,

- Osłony p/najazdowe aluminiowe na wspornikach uchylnych,

- Błotniki, fartuchy, oświetlenie zewnętrzne,

- Aluminiowa roleta - żaluzja na prawej ścianie szer. Ok. 1,5 x wys. ok. 1m z nawijaczem + zamek na klucz,

- Nawijacz w kasecie na blacie stołu,

- Skrzynka narzędziowa,

- Ogrzewanie Webasto w kabinie pojazdu,

- Dopuszczenie do ruchu.

Wyposażenie warsztatowe:

- Skrzynia-stół z blatem roboczym oraz imadło

- Wysuwana konstrukcja z półką na złączki i węże z doprowadzonym ogrzewaniem

- Na podłodze półka stała.

- Konstrukcja wysuwana, otwierana żaluzją z zewnątrz (bok zabudowy).

- Regał ok. 1980x1944x486mm, osiem półek z składanym alu-frontem,

- Sześć półek otwartych z rantem,

- Jedna półka z przenośnymi kuwetami,

- Skrzynia na sprzęt, łopaty oraz wnęka na kanistry itp., ok. 1600x350x700mm

(szkielet + sklejka laminowana)

- Dwie platformy wysuwana pod agregaty, nośność ok. 200kg

- Dwa adaptery + rury spalinowe do agregatów (do zastosowania w przypadku konieczności pracy agregatu w kontenerze)

- Zestaw uchwytów, zaczepów pasów

- Wieszak drabiny pod sufitem kontenera

- Oświetlenie LED na suficie (listwy LED)

- Dwa reflektory LED na wysięgniku składanym

- Zestaw BHP: woda, ręcznik papierowy, dozownik żelu.

- Drabinka – schodki do wsiadania – wysuwana

- Belka sygnalizacyjna LED na dachu kabiny, pomarańczowa

- z podświetlanym napisem + punktowe lamy sygn. LED na grillu lub zderzaku, 4 na narożnikach kontenera

- Dwa dodatkowe reflektory cofania LED

- Komunikat informujący o załączonym oświetleniu belki sygnalizacyjnej

Wyposażenie dodatkowe:

Montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13). Kartę SIM (GPRS) zapewnia Zamawiający.

Odbiór pojazdu: odbiór własny w siedzibie firmy montującej zabudowę lub od wskazanego, najbliższego Dealera.

Podpis(y):

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

# Text boxes

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |